Ostrowiec Świętokrzyski  26.11.2021 r.

Zapytanie ofertowe

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski Wydział Infrastruktury Komunalnej  zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.:

„Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej - ul. Wspólnej w rejonie Osiedlowego Domu Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej, na podstawie której następnie zrealizowane zostaną roboty budowlane i montażowe polegające na  wykonaniu  przebudowy w istniejącym pasie drogi gminnej nr 302232T ul. Wspólnej przedmiotowego przejścia dla pieszych zlokalizowanego w okolicach Osiedlowego Domu Kultury. Zakres zadania obejmuje wybudowanie dodatkowego oświetlenia przejścia, w postaci opraw LED doświetlających przejście dla pieszych  oraz wykonane zostaną elementy przejścia aktywnego poprzez:

- wbudowanie inteligentnego systemu identyfikacji pieszych ostrzegającego kierowcę 
o osobie  zbliżającej  się do strefy przejścia i poruszającego się na przejściu dla pieszych,

- wbudowanie modułu dodatkowego oświetlenia aktywujący się tylko w momencie, gdy pieszy przechodzi przez przejście, w postaci aktywnych punktowych elementów świetlnych  LED  oraz lamp pulsacyjnych barwy pomarańczowej na oznakowaniu pionowym,

- wbudowanie modułu dźwiękowego przypominający pieszemu o zachowaniu szczególnej ostrożności,

- oznakowanie pionowe,

- montaż płyt ostrzegawczych z guzkami przed wejściem na jezdnię,

- oznakowanie poziome w postaci pasów biało-czerwonych wykonanych  w technologii   chemoutwardzalnej strukturalnej na nawierzchni jezdni,

- wyniesienie przejścia w górę ponad jezdnię na całej jego powierzchni,

Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę nawierzchni mineralno – bitumicznej jezdni wraz z miejscową wymianą podbudowy na dojazdach do przejścia dla pieszych na odcinkach 
o długościach: od strony południowej ok. 100 m i od strony północnej ok. 30 m. oraz wymianę nawierzchni z kostki betonowej brukowej chodników i dojść pieszych 
w bezpośrednim obrębie przejścia.

Szczegółowy zakres robót został określony w Programie Funkcjonalno – Użytkowym stanowiącym wraz z wzorem umowy załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

W cenie ofertowej Wykonawca robót winien uwzględnić:

- koszt opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z wytycznymi Zamawiającego wraz z uzyskaniem skutecznego zgłoszenia budowy lub wykonania innych robót budowlanych,

- koszt sprawowanie nadzoru autorskiego,

- koszt całość prac geodezyjnych (uzyskanie właściwej mapy, obsługa geodezyjna budowy, inwentaryzacja powykonawcza),

- koszt uzyskanie zgód, zezwoleń, warunków technicznych, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z poniesieniem opłat administracyjnych 
i skarbowych,

- koszt wykonania robót budowlanych wraz z dostawą niezbędnych materiałów 
i urządzeń,

- koszt wykonania zmiany organizacji ruchu,

- koszt zagospodarowanie powstałych odpadów,

- koszty odtworzenia terenu po robotach do stanu istniejącego,

- pomiary elektryczne,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- koszt odpowiednich ubezpieczeń robót, materiałów, sprzętu i innego mienia związanego z przeprowadzeniem robót,

- koszty prób i badań stopnia zagęszczenia warstw konstrukcyjnych drogi między innymi za pomocą płyty statycznej VSS,

- koszt przygotowania zaplecza budowy oraz oznakowania robót i placu budowy,

- koszty wywozu, zagospodarowania materiałów rozbiórkowych, resztek materiałów, gruzu,  odpadów itp. oraz ich utylizacji zgodnie z ich rodzajem,

- koszty zakupu, dostarczenia i wbudowania materiałów,

- koszty opracowań projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

- koszty opłat za zajęcie pasa drogowego, uzyskania zgód zarządców dróg na przejazd pojazdów do miejsca wykonywania robót i związanych z tym opłat,

- inne koszty uznane przez Wykonawcę za niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotowego zakresu robót.

Oferent w ofercie określi koszt wykonania zadania w rozbiciu na cenę netto, podatek VAT, cenę brutto wraz z cenami elementami i rodzajami robót zgodnie z formularzem ofertowym.

Rozpatrywane będą tylko oferty, których cena netto nie przekracza równowartości 
130.000,00 zł. i będą podlegać negocjacjom cenowym w dół. Oferty powyżej 130.000,00 zł. oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Negocjacje z oferentami mają na celu wybór najkorzystniejszej oferty.

W razie negocjacji cenowych należy podać dane osoby wraz z numerem telefonu, która będzie w imieniu oferenta prowadziła negocjacje.

Ustala się minimalne postąpięnie w wysokości 5 000,00zł.

Do oferty należy załączyć:

- referencje dokumentujące posiadane doświadczenie zawodowe w postaci realizacji co najmniej jednego przejścia aktywnego w okresie ostatnich 5 lat, potwierdzonej referencjami na kwotę co najmniej 50.000,00 zł brutto.

- dane osób pełniące funkcje projektantów poszczególnych branży: drogowej 
i instalacji elektrycznych posiadających uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, będących czynnymi członkami izby inżynierów,

- dane osoby przewidzianej do pełnienia funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia w zakresie branży drogowej bez ograniczeń, będącą czynnym członkiem izby inżynierów,

- dane osoby przewidzianej do pełnienia funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,  które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych.

Wymagany termin wykonania zadania określono do 180 dni od daty podpisania umowy.

Na przedmiotowe zadanie Wykonawca robót udzieli 36 miesięcznej gwarancji.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Infrastruktury Komunalnej pokój 
nr 229. tel. (041) 2 672 201 – osoba do kontaktu Pan Paweł Wnuk.

Kryteria wyboru oferty dla przedmiotu zamówienia:

Kryteria oceny oferty: Cena oferty  100 %.

Oferta z najniższą ceną i spełniająca wymogi procedury przetargowej (nie podlegająca odrzuceniu lub wykluczeniu) uznana zostanie przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

Ofertę zawierającą propozycję ceny, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu, podstawowe dane firmy, w tym REGON i NIP oraz inne wymagane dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej - ul. Wspólnej w rejonie Osiedlowego Domu Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim” należy złożyć w kancelarii Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego pokój nr 5 do dnia 02.12.2021r. do godz. 09:30.

W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem kuriera/poczty prosimy ofertę kierować 
na adres: Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. J. Głogowskiego 3/5 , 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski z dopiskiem jak wyżej.

Liczy się data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Otwarcie ofert i rokowania z oferentami mające na celu wybór najkorzystniejszej oferty zostaną przeprowadzone w dniu 02.12.2021 r. (czwartek) o godzinie 1000 w budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ul. Jana Głogowskiego 3/5 – sala konferencyjna nr 001. Dopuszcza się rokowania telefoniczne. W takim przypadku należy w formularzu ofertowym podać dane osoby wraz z numerem telefonu, która będzie w imieniu Oferenta prowadziła rokowania.

Zamawiający umożliwi, aby Wykonawca przed złożeniem ostatecznej oferty po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym dokonał wizji lokalnej w terenie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Infrastruktury Komunalnej pok. nr 229, tel. (041) 267 21 01 – osoba do kontaktu Pan Paweł Wnuk.

Zamawiający zastrzega sobie prawo na każdym etapie zamówienia lecz nie później jak po wyborze najkorzystniejszej oferty na unieważnienie postępowania bez podania przyczyny. Wykonawca składający ofertę nie będzie żądał w takim przypadku zwrotu kosztów za przygotowanie i złożenie oferty.

W załączeniu:

- formularz ofertowy,

- wzór umowy wraz z załącznikami nr 1 Program funkcjonalno -  użytkowy i nr 2 Zestawienie kosztów elementów i rodzajów robót.

- Wzór tablicy informacyjnej.

- Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków zdolności technicznej lub zawodowej.