# O G Ł O S Z E N I E

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Urząd Miasta, Wydział Gospodarki Komunalnej     z a p r a s z a  do składania ofert na realizację  w roku 2012 usługi pn.:

„Bieżące utrzymanie i konserwacja fontanny w 2012 roku na Rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

Zakres zamówienia obejmował będzie:

- serwis codzienny:

- kontrola poziomu środków chemicznych,

- czyszczenie niecki fontanny i zbiornika przelewowego z zanieczyszczeń stałych 
    i glonów,

- kontrola pomieszczeń maszynowni i stanu urządzeń,

- ewentualna korekta słupów wodnych,

- ręczne badanie wody za pomocą fotometru – minimum raz na tydzień,

- płukanie filtra,

- kontrola nastawów filtra,

- czyszczenie filtrów koszowych – minimum raz na tydzień,

- czyszczenie prefiltra pompy obiegowej,

2) gruntowne oczyszczanie z glonów 1 raz w miesiącu – myjka ciśnieniowa – udostępniana przez Zamawiającego,

3) zabezpieczenie środków chemicznych do poprawy pH wody oraz do usuwania glonów i mycia ścian niecki,

4) przygotowanie fontanny do okresu zimowego – zabezpieczenie, spuszczenie wody,      oczyszczenie oraz demontaż urządzeń,

5) zabezpieczenie fontanny przed każdą burzą (ulewą) i usuwanie jej skutków,

6) oględziny urządzeń elektrycznych w maszynowni fontanny i oświetlenia dekoracyjnego

na zewnątrz oraz pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej  -  raz w roku,

7) przegląd urządzeń elektrycznych w maszynowni i oświetlenia dekoracyjnego na    zewnątrz oraz  pomiar stanu izolacji instalacji fontanny  -  raz w roku,

8) po każdym awaryjnym wyłączeniu fontanny z ruchu na okres dłuższy niż  1 miesiąc i

dokonaniu napraw lub przeróbek zarówno elektrycznych jak i mechanicznych –   wykonanie pomiaru  skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

9) serwis nie obejmuje napraw urządzeń objętych gwarancją lub rękojmią wykonawcy fontanny.

10) usuwanie wszelkich drobnych usterek w tym m.in. wymiana oświetlenia (żarówek, oprawek), wymiana drobnej armatury np.: wymiana uszczelek, śrub, bezpieczników,

11) niezwłocznego zgłaszania Zamawiającemu wszelkich awarii powstałych z przyczyn nie zależnych od Wykonawcy oraz nie będących skutkiem niewłaściwej eksploatacji i konserwacji fontanny przez Wykonawcę, a wymagających wyłączenia z eksploatacji przedmiotowego obiektu celem określenia dalszego postępowania.

Rokowania z potencjalnymi oferentami mające na celu wybór najkorzystniejszej oferty zostaną przeprowadzone w dniu 2.08.2012r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta
w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Głogowskiego 3/5 w pokoju nr 221 w Wydziale Gospodarki Komunalnej.

Zamówienie będzie realizowane od dnia przekazania fontanny do eksploatacji po przeprowadzonej modernizacji do 30.09. 2012 roku.

Oferty mogą składać podmioty :

- posiadające uprawnienia do występowania w obrocie prawnym,

- posiadające uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zlecenia,

- posiadające potencjał techniczny i finansowy do wykonania przedmiotu zlecenia.

Oferty zawierające proponowane stawki rozliczeniowe za  realizację zlecenia wraz 
z kserokopiami dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów o których mowa powyżej należy składać w  Biurze  Obsługi  Interesanta  Sala  A  Stanowisko Nr 11 – do godz. 9.45 w dniu  2.08.2012r.

Wartość całego zlecenia objętego niniejszym ogłoszeniem nie może przekroczyć kwoty 14 000 EURO brutto. Zaproponowane ceny będą negocjowane.

Sposób rozliczania za wykonanie zadania – ryczałt miesięczny. W przypadku nie pełnego miesiąca proporcjonalnie do liczby dni.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu rzeczowego do wysokości posiadanych środków.

Osobami uprawnionymi  do udzielania wyjaśnień w związku z przedmiotem zlecenia są Pan  Piotr Mazik oraz Pan Piotr Szumlak - Wydział Gospodarki Komunalnej, pokój nr 219  nr tel./ 41/ 267 – 21- 86 lub 267 – 21 - 82.