## Załącznik Nr 1 do umowy ………………………………………………………………

## Warunki techniczne realizacji zamówienia.

„Budowa punktu kamerowego przy skrzyżowaniu ulicy Górzystej i Kościelnej w Ostrowcu Świętokrzyskim” zgodnie z opracowanymi projektami, przedmiarami robót oraz specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru robót .

1.Przedmiot zamówienia:

1.1.W realizowanym zamówieniu planowana jest budowa punktu kamerowego przy skrzyżowaniu ulicy Górzystej i Kościelnej  w Ostrowcu Świętokrzyskim zgodnie z dokumentacjami projektowymi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

- projekt  budowlany pn.:”Budowa odcinka kanalizacji kablowej przy skrzyżowaniu ulicy Górzysta i Kościelna w Ostrowcu Świętokrzyskim”,

- projekt wykonawczy pn.: „Budowa mostu radiowego relacji UM ul.Jana Głogowskiego – skrzyżowanie ul.Kościelnej z Górzystą”,

- projekt przyłącza energii elektrycznej w kanalizacji kablowej do punktu kamerowego przy skrzyżowaniu ulic Kościelnej i Górzystej w Ostrowcu Świętokrzyskim

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmująca wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości  wykonania poszczególnych robót.

- warunki techniczne realizacji zamówienia,

- przedmiary robót,

Uwaga!

W ofercie należy ująć:

- demontaż istniejącej kamery z ulicy Sandomierskiej (naprzeciw wjazdu do CPiAZ)

- montaż kamery pochodzącej z demontażu jak wyżej na skrzyżowaniu ulic Górzystej i Kościelnej zamiast montażu projektowanej  nowej kamery cyfrowej,

- demontaż szafki punktu kamerowego usytuowanej przy ulicy Sandomierskiej (naprzeciw wjazdu do CPiAZ),

- demontaż  szafki zasilania energetycznego ze słupa linii nn nr 9 przy ulicy Sandomierskiej,

- zabezpieczenie kabli i światłowodów oraz odtworzenie terenu po zdemontowaniu szafki punktu kamerowego.

Zdemontowane szafki należy przekazać Zamawiającemu.

Uwaga! Przedmiar robót nie stanowi podstawy do wyceny robót,  jest tylko elementem pomocniczym Oferentowi przy sporządzaniu oferty.

1.2 Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji budowlanej  i przedmiarze pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji, zachowania ceny ofertowej oraz uzyskania na powyższe zmiany zgody Projektanta i Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji  projektowej, koszty przeprojektowania poniesie oferent. Zmiana materiałów, których nazwy handlowe zostaną użyte w ofercie na etapie realizacji będzie możliwa tylko w wyjątkowych przypadkach (np.: dane materiały lub urządzenia nie są już produkowane, zbankrutował jedyny na rynku producent  tychże materiałów lub pojawiły się lepsze jakościowo, o wyższych parametrach technicznych od tych, które zostały wskazane w ofercie).

2. Wytyczne z zakresu realizacji inwestycji:

2.1.Przed złożeniem oferty, Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z terenem budowy i jego otoczeniem, jak również uzyskać wszystkie niezbędne dla sporządzenia oferty informacje dotyczące:

- ukształtowania i stanu istniejącego terenu budowy,

- uzbrojenia terenu w urządzenia podziemne i nadziemne,

- warunków  hydrogeologicznych,

- możliwości urządzenia zaplecza technicznego,

- ewentualnej wycinki drzew  lub krzewów,

- innych danych potrzebnych do sporządzenia oferty.

2.2.Całość robót wykonać zgodnie z umową, projektami, specyfikacją techniczną  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zapisami zawartymi w  niniejszych warunkach.

2.3.Wykonawca według  zapisu w opinii Nr ZUDP-251/2013 z dnia 18.06.2013 roku Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej  winien prace wykonać zgodnie z decyzją znak:WIK.III.7230.72.2013.MK z dnia 10.04.2013 r.

2.4. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z projektami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,  warunkami technicznymi realizacji zamówienia,  zaleceniami nadzoru  inwestorskiego i autorskiego, Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi w Polsce.

2.5. Wykonawca będzie posiadał stosowne zezwolenia na gospodarowanie odpadami powstałymi 
w trakcie realizacji zamówienia.  Jako wytwórca odpadów, zgodnie z ustawą o odpadach 
z dnia 27 kwietnia 2001r.  Dz.U. Nr 62  poz.628  z późniejszymi zmianami, jest zobowiązany do zagospodarowania lub unieszkodliwiania odpadów  we własnym zakresie, zgodnie z ich rodzajem - na własny koszt.

Na Wykonawcy ciążą wszelkie obowiązki wynikające z cytowanej ustawy. Koszty wywozu, zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów należy uwzględnić  w ofercie.

2.6.Przed wbudowaniem Wykonawca winien przekazać przedstawicielowi Zamawiającego atesty, certyfikaty, dopuszczenia do obrotu na materiały stosowane do budowy. W przypadku braku w/w dokumentów nastąpi wstrzymanie prac budowlanych z winy Wykonawcy.

Wszystkie materiały zastosowane w budowie winny być w gatunku I.

2.7. Wykonawca winien wykonać wymagane przepisami pomiary.

2.8. W odbiorze końcowym robót winien uczestniczyć Wykonawca, Zamawiający i Użytkownik systemu monitoringu miasta tj. Straż Miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim.

2.9. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy samodzielnie. Ewentualne zatrudnienie    podwykonawców wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

UWAGA !

1.Odbiór robót zanikających odbywa się w ciągu 3 dni, a odbiór końcowy w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia Inwestorowi przez Wykonawcę robót do odbioru.

2.Obiekt  po zakończeniu budowy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego.

3.Ustala się okres gwarancji na  3 lata.

4. W ofercie prosimy podać całkowity koszt wykonania robót zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia,

5.Do oferty, jako załącznik, należy dołączyć:

- kosztorys ofertowy na wykonanie robót zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

6.Cena za wykonanie przedmiotu umowy proponowana przez Oferenta w ofercie będzie podlegała negocjacjom , a ustalone w wyniku negocjacji wynagrodzenie będzie wynagrodzeniem ryczałtowym.

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zapisów zawartych w niniejszych warunkach jak również w nich nie ujętych, a bez których nie można wykonać zamówienia.

W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić:

- koszty obsługi geodezyjnej inwestycji,

- koszt inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – 3 egz. dla Inwestora,

- koszt wymaganych pomiarów ,

- koszt demontażu istniejącej kamery przy ulicy Sandomierskiej (naprzeciw wjazdu do CPiAZ),

- koszt demontażu szafki punktu kamerowego usytuowanej przy ulicy Sandomierskiej (naprzeciw wjazdu do CPiAZ),

- koszt demontażu szafki zasilania energetycznego ze słupa linii nn Nr 9 przy ulicy Sandomierskiej,

- koszt zabezpieczenia kabli i światłowodów po demontażu szafek,

- koszt odtworzenia terenu po zdemontowaniu szafki punktu kamerowego,

- koszt odwiezienia zdemontowanych szafek do Zamawiającego,

- koszt odpowiednich ubezpieczeń robót, materiałów, sprzętu i innego mienia związanego z przeprowadzeniem robót,

- koszt przygotowania zaplecza budowy oraz oznakowania robót i placu budowy,

- koszty zajęcia pasa drogowego,

- w przypadku występowania kolizji z istniejącymi mediami – koszt ich przebudowy,

- koszty wywozu, zagospodarowania materiałów pochodzących z demontażu istniejącego oświetlenia, gruzu, odpadów itp. oraz ich utylizacji zgodnie z ich rodzajem,

- koszty ewentualnego przesadzenia i usunięcia drzew,

- koszty przygotowania, dostarczenia i wbudowania materiałów,

- koszt uporządkowania terenu,

- inne koszty uznane przez Wykonawcę za niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotowego zakresu robót.

7.Rozliczenie robót na podstawie protokółu odbioru i faktury wystawionej po zakończeniu całości robót.

8.Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami w sprawach dotyczących zakresu przedmiotowego zamówienia jest Bożena Domalska – inspektor Wydziału Infrastruktury Komunalnej     tel. 0-41 26-72-167.

9.Termin wykonania zamówienia

Termin zakończenia robót ustala się do dnia  30 listopada  2013 r.

Za zakończenie zadania uważa się wykonanie robót budowlanych oraz dostarczenie wszystkich  dokumentów odbiorowych – w tym potwierdzonego zgłoszenia złożenia inwentaryzacji geodezyjnej
w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego.