OGŁOSZENIE

## Wydział Informatyki, Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza firmy do składania ofert na dostawę Zapory sieciowej  (UTM)   według następującej konfiguracji

- 8 portów Ethernet 10/100/1000 Mbps

- obudowa przystosowana na montażu z szafach rack

- przepustowość firewalla z włączonym IPS (Mbps)   -           min. 800

- przepustowość IPSec VPN (Mbps)                            -           min. 100

- liczba równoległych sesji                                           -           min. 150 000

- nielimitowana liczba użytkowników (wewnętrzna baza LDAP i integracja z Microsoft Active Directory, integracja z PKI)

- Liczba tuneli IPSec VPN                                                       -           min. 100

- Liczba tuneli SSL VPN                                                         -           min. 50

- Zarządzanie CLI (port do podłączenia konsoli ma znajdować się z przodu urządzenia)

- Zarządzanie i raportowanie w języku polskim przez WWW

- Funkcja równoważenia obciążenia łącza (Load Balance)

- Możliwość pracy w klastrze

- Serwis podstawowy  – 24 miesiące

- Serwer DHCP

- Klient NTP

- Syslog

- Klient SNMP

Zabezpieczenia (funkcje UTM)

- System wykrywania, zapobiegania i blokowania włamań (IPS/IDS)

- Analiza protokołów

- Sygnatury kontekstowe

- Wykrywanie i monitoring aplikacji

- Ochrona VoIP

- Analiza ruchu SSL

- Wbudowany antywirus (z możliwością zakupu licencji komercyjnej) i Antyspam

- Ochrona dla SMTP, POP3, HTTP, FTP

- Ochrona w oparciu o serwery DNS RBL

- Analiza heurystyczna zagrożeń

- Filtrowanie URL wg kategorii tematycznych (minimum 50 kategorii)

Termin wykonania zamówienia: nie później niż do 20 grudnia  2013 roku

Dodatkowe informacje na temat zakresu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Wydział Informatyki  tel. (0-41) 26 72 235, 26 72 135

Cena ofertowa netto nie może przekroczyć równowartości 14 000,00  EURO

Oferty mogą podlegać negocjacjom w zakresie ceny.

Oferent powinien mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą.

Oferty zawierające proponowaną cenę, podstawowe dane firmy w tym numery REGON, NIP i datę rejestracji  należy   składać w Wydziale Informatyki, pokój 131 w terminie do dnia 13 grudnia 2013 roku do godz. 1400. Oferty mogą być składane również faxem ((0-41) 26 72 110) 
i e-mailem (rk@um.ostrowiec.pl).

W przypadku przesyłania oferty za pośrednictwem poczty, ofertę kierować na adres: Urząd Miasta, Wydział Informatyki, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Głogowskiego 3/5.

Negocjacje z oferentami mogą zostać przeprowadzone jednocześnie w dniu 13 grudnia 2013 roku 
o godz.1430  w siedzibie Urzędu Miasta lub za pośrednictwem telefonu, e-maila i faxu.

Ostrowiec Św. dn. 09.12.2013r.						Sekretarz Miasta