# O G Ł O S Z E N I E

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Urząd Miasta, Wydział Infrastruktury Komunalnej    z a p r a s z a  do składania ofert na realizację  w roku 2014 usługi pn.:

„Bieżące utrzymanie i konserwacja fontann zlokalizowanych w Parku Miejskim                  oraz na Rynku  w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

Zakres zamówienia dotyczący fontanny w Parku Miejskim obejmował będzie:

1) płukanie filtra  piaskowego – 2 razy w tygodniu (lub częściej np.: w okresie pylenia roślin),

2) czyszczenie filtra wstępnego pompy dysz – 4 razy w miesiącu (w zależności od poziomu zanieczyszczeń),

3) czyszczenie filtra wstępnego pompy filtracji – raz w tygodniu (w zależności od poziomu zanieczyszczeń),

4) napełnianie śluzy dozującej (w razie potrzeby),

5) kontrola parametrów twardości wody – raz w miesiącu,

6) kontrola parametrów wody Cl, pH – raz dziennie przez pierwszy miesiąc pracy, potem raz na miesiąc,

7) czyszczenie odpływów dysz – w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku,

8) czyszczenie zbiornika wyrównawczego – w razie potrzeby,

9) wymiana złoża w filtrze – po 5 latach,

10) czyszczenie dysz – w razie konieczności,

11) zakup karty telefonicznej wraz z abonamentem na okres obowiązywania umowy, służącej do przekazywania informacji w formie sms-ów o prawidłowej pracy lub awarii fontanny, 
12) zakup artykułów chemicznych do uzdatniania wody  oraz testerów,

13) przygotowanie fontanny do okresu zimowego – zabezpieczenie, spuszczenie wody, oczyszczenie oraz demontaż urządzeń ,

14) zabezpieczenie fontanny przed każdą burzą (ulewą) i usuwaniem jej skutków,

15) oględziny urządzeń elektrycznych w maszynowni fontanny i oświetlenia dekoracyjnego na zewnątrz oraz pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej  -  raz w roku, (na początku uruchomienia),

16) przegląd urządzeń elektrycznych w maszynowni i oświetlenia dekoracyjnego na zewnątrz oraz  pomiar stanu izolacji instalacji fontanny  -  raz w roku, (na początku uruchomienia),

17) po każdym awaryjnym wyłączeniu fontanny z ruchu na okres dłuższy niż  1 miesiąc i dokonaniu napraw lub przeróbek zarówno elektrycznych jak i mechanicznych – wykonanie pomiaru  skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

18) usuwanie wszelkich drobnych awarii w tym m.in. wymiana oświetlenia (żarówek, oprawek), wymiana drobnej armatury np.: wymiana uszczelek, śrub, bezpieczników,

19) usuwanie na koszt Wykonawcy wszelkich ewentualnych szkód materialnych, w przypadku gdy szkoda powstała w wyniku niewłaściwego wykonania zakresu zadań przedmiotowego zamówienia oraz niewłaściwej konserwacji i eksploatacji fontanny przez Wykonawcę,

20) bezzwłocznego zgłaszania Zamawiającemu wszelkich poważnych awarii powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy oraz nie będących skutkiem niewłaściwej eksploatacji i konserwacji fontanny przez Wykonawcę, 
a wymagających wyłączenia z eksploatacji przedmiotowego obiektu celem określenia dalszego postępowania oraz innych usterek wymagających usunięcia w ramach gwarancji budowy fontanny.

Zakres zamówienia dotyczący fontanny w Parku Miejskim obejmował będzie:

- serwis codzienny:

- kontrola poziomu środków chemicznych,

- czyszczenie niecki fontanny i zbiornika przelewowego z zanieczyszczeń stałych  i glonów,

- kontrola pomieszczeń maszynowni i stanu urządzeń,

- ewentualna korekta słupów wodnych,

- ręczne badanie wody za pomocą fotometru – minimum raz na tydzień,

- płukanie filtra,

- kontrola nastawów filtra,

- czyszczenie filtrów koszowych – minimum raz na tydzień,

- czyszczenie prefiltra pompy obiegowej,

- odczyt zużycia wody – stan wodomierza.

2) gruntowne oczyszczanie z glonów 1 raz w miesiącu – myjka ciśnieniowa – udostępniana przez Zamawiającego,

3) zabezpieczenie środków chemicznych do poprawy pH wody oraz do usuwania glonów i mycia ścian niecki,

4) przygotowanie fontanny do okresu zimowego – zabezpieczenie, spuszczenie wody,      oczyszczenie oraz demontaż urządzeń,

5) zabezpieczenie fontanny przed każdą burzą (ulewą) i usuwanie jej skutków,

6) oględziny urządzeń elektrycznych w maszynowni fontanny i oświetlenia dekoracyjnego na zewnątrz oraz pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej  -  raz w roku,  wykonanie pomiarów   instalacji elektrycznej po zakończeniu sezonu,

7) przegląd urządzeń elektrycznych w maszynowni i oświetlenia dekoracyjnego na    zewnątrz oraz  pomiar stanu izolacji instalacji fontanny  -  raz w roku,

8) po każdym awaryjnym wyłączeniu fontanny z ruchu na okres dłuższy niż  1 miesiąc i dokonaniu napraw lub  przeróbek zarówno elektrycznych jak i mechanicznych –   wykonanie pomiaru  skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

9) serwis nie obejmuje napraw urządzeń objętych gwarancją lub rękojmią wykonawcy fontanny.

10) usuwanie wszelkich drobnych usterek w tym m.in. wymiana oświetlenia (żarówek, oprawek), wymiana drobnej armatury np.: wymiana uszczelek, śrub, bezpieczników,

11) niezwłocznego zgłaszania Zamawiającemu wszelkich awarii powstałych z przyczyn nie zależnych od Wykonawcy oraz nie będących skutkiem niewłaściwej eksploatacji i konserwacji fontanny przez Wykonawcę, 
a wymagających wyłączenia z eksploatacji przedmiotowego obiektu celem określenia dalszego postępowania.

Rokowania z potencjalnymi oferentami mające na celu wybór najkorzystniejszej oferty zostaną przeprowadzone w dniu 27.03.2014r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Jana Głogowskiego 3/5 w pokoju nr 229 w Wydziale Infrastruktury Komunalnej, Referat Gospodarki Komunalnej.

Zamówienie będzie realizowane od 01.05.2014r. do 30.09. 2014 roku.

Oferty mogą składać podmioty :

- posiadające uprawnienia do występowania w obrocie prawnym,

- posiadające uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zlecenia,

- posiadające potencjał techniczny i finansowy do wykonania przedmiotu zlecenia.

Oferty zawierające proponowane stawki rozliczeniowe za  realizację zlecenia wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, o których mowa powyżej należy składać  w  Biurze  Obsługi  Interesanta Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim,  Sala  A,    Stanowisko Nr 11                       – do godz. 9.45  w dniu  27.03.2014r.

Wartość całego zlecenia objętego niniejszym ogłoszeniem nie może przekroczyć kwoty 14 000 EURO brutto. Zaproponowane ceny będą negocjowane.

Sposób rozliczania za wykonanie zadania – ryczałt miesięczny. W przypadku nie pełnego miesiąca proporcjonalnie do liczby dni.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu rzeczowego do wysokości posiadanych środków.

Osobami uprawnionymi do udzielania wyjaśnień w związku z przedmiotem zlecenia są                             Pan Piotr Mazik oraz Pani Jadwiga Szewczyk – Wydział Infrastruktury Komunalnej, Referat Gospodarki Komunalnej, pokój nr 229, nr tel./ 41/ 267 – 21- 86 lub pokój 232, nr tel. /41/ 267 – 21 -90.

Instrukcja eksploatacyjna instalacji fontann do wglądu w w/w pokojach w godzinach urzędowania, tj.7.30 – 15.30.