###### O G Ł O S Z E N I E

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski –Wydział Środowiska Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do składania ofert na wykonywanie badań monitoringowych w rejonie nieczynnego składowiska odpadów komunalnych GUTWIN.

Przedmiotem zamówienia będzie prowadzenie w latach 2015-2016 badań monitoringowych             w rejonie nieczynnego składowiska odpadów komunalnych „GUTWIN” w Ostrowcu Świętokrzyskim i opracowanie raportu z prowadzonego monitoringu za lata 2015-2016.

Istotne warunki zamówienia określone zostały w załącznikach do niniejszego ogłoszenia, i tak :

Załącznik nr 1 - zawiera informacje dotyczące przedmiotu postępowania o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 2 - zawiera określenie przedmiotu i sposobu wykonania zamówienia

Załącznik nr 3 - zawiera określenie terminu wykonania zamówienia i sposobu płatności za wykonanie zamówienia

Załącznik nr 4 - zawiera kwestionariusz ofertowy

Załącznik nr 5 - zawiera projekt umowy. (Dopuszcza się, na prośbę wykonawcy zamówienia, wprowadzenie drobnych zmian w projekcie umowy, pod warunkiem uznania ich zasadności przez zamawiającego).

Oferty mogą składać akredytowane laboratoria które mają zarejestrowaną działalność gospodarczą.

Oferta powinna zawierać obowiązkowo:

1) wypełniony według załącznika nr 4 kwestionariusz ofertowy

2) NIP i REGON, jeżeli przedsiębiorca jest wpisany w Centralnej Ewidencji i Informacji                     o Działalności Gospodarczej lub numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym,

3) referencje potwierdzające doświadczenie przy wykonywaniu tego typu badań (minimum jedno zaświadczenie).

Ofertę należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

Oferta na „Prowadzenie w latach 2015-2016 badań monitoringowych w rejonie nieczynnego składowiska odpadów komunalnych „GUTWIN” w Ostrowcu Świętokrzyskim i opracowanie raportu z prowadzonego monitoringu za lata 2015-2016”

w Biurze Obsługi Interesanta, sala A, stanowisko nr 14 lub przesłać na adres: Urząd Miasta – Wydział Środowiska, ulica Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski w terminie                              do dnia 30.04.2015 r. do godziny 11.00

Oferowana cena za wykonanie usługi podlega ostatecznym negocjacjom.

Wartość zamówienia objętego niniejszym ogłoszeniem nie może przekroczyć kwoty 30 000 EURO

Otwarcie ofert i rokowania z oferentami mające na celu wybór oferty najkorzystniejszej nastąpią          w dniu 30.04.2015 roku o godzinie 12:00 w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Św., ul. Jana Głogowskiego 3/5. Sala 003.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (041) 267 21 98

Ostrowiec Świętokrzyski, 22.04.2015 r.

Załącznik nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA                      O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Stroną zamawiającą jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Na terenie Ostrowca w jego północnej części, w dzielnicy Gutwin znajduje się nieczynne składowisko odpadów komunalnych, obecnie zrekultywowane, które eksploatowane było w latach 1960-1989. Składowisko zlokalizowane jest na obszarze ochrony zbiornika GZWP nr 420 Wierzbica-Ostrowiec, zasilającego ujęcie wody podziemnej „Kąty Denkowskie” dla Ostrowca Świętokrzyskiego.

W 1992 roku wykonano w okolicach składowiska sieć monitoringową do badania wód podziemnych i odcieków i rozpoczęto prowadzenie badań.

Sieć monitoringową do badań wód i odcieków stanowi 4 piezometry w tym:

* 2 piezometry płytkie o średnicy 41/2 ujmujące  wody odciekowe

* 2 piezometry głębokie ujmujące wody poziomu górno jurajskiego tj. :

P-I o średnicy 160 mm i głębokości 47m

P-II o  srednicy 152 mm i głębokości 45m

W 2005 roku wykonano studnie odgazowujące i rozpoczęto badania emisji i składu gazu składowiskowego. Obecnie pomiary prowadzone są w oparciu o 2 studnie odgazowujące. Obie studnie mają średnicę 1 ½ cala i głębokość 7m

W 2005 roku wykonano sieć reperów wysokościowych służących do kontroli osiadania składowiska i rozpoczęto pomiary. W ramach sieci zainstalowano 8 reperów, w tym: 4 repery osiadania zakotwiczone na głębokości 2m ppt i 4 repery odniesienia (kontrolne) zakotwiczone na głębokości 4m ppt.

Załącznik nr 2

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I SPOSOBU WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.Przedmiot zamówienia:

Prowadzenie w latach 2015-2016 badań monitoringowych w rejonie nieczynnego składowiska odpadów komunalnych „GUTWIN” w Ostrowcu Świętokrzyskim               i opracowanie raportu z prowadzonego monitoringu za lata 2015-2016.

2. Szczegółowy zakres badań monitoringowych będących przedmiotem zamówienia oraz sposób wykonania zamówienia:

I. BADANIA MONITORINGOWE

a) Monitoring lokalny wód podziemnych:

1) Wykonać w 2015 i 2016 roku po 2 serie pomiarowe / wiosenną i jesienną / dla 4 piezometrów,

2) badania należy wykonywać, przy wysokich stanach wód podziemnych,  każdorazowo  należy wykonywać pomiar statycznego zwierciadła wody,

3) próbki wód do badań pobierać należy z 4 piezometrów, dwóch płytkich i dwóch głębokich, w przypadku braku wody w którymkolwiek z piezometrów badania prowadzić dla wody z pozostałych piezometrów,

4) przed pobraniem prób z piezometrów głębokich należy pompować wodę do czasu ustalenia się temperatury, każdorazowo zaznaczyć osiągniętą temperaturę wody i czas pompowania, po którym ustaliła się na wskazanym uprzednio poziomie. Określić dokładnie sprzęt za pomocą którego wykonane było pompowanie (rodzaj pompy, jej wydajność i źródło zasilania), każdorazowo określić objętość wody w otworze oraz poziom wód podziemnych,

5) analizy pobranych próbek wykonywać w zakresie :

odczyn pH, przewodnictwo elektrolityczne właściwe, ogólny węgiel organiczny (OWO), zawartość metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg), sumę wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). W wodach odciekowych dodatkowo należy oznaczyć: BZT5, ChZT(Cr), zawartość żelaza ogólnego, niklu, manganu, azotu amonowego, chlorków i siarczanów.

b) monitoring gazu składowiskowego:

- Wykonać w 2015 i 2016 roku po dwie serie pomiarowe emisji i składu gazu składowiskowego /wiosenną i jesienną/ ,

- każdorazowo pomiary emisji i składu gazu składowiskowego należy przeprowadzić w dwóch studniach odgazowujących usytuowanych na terenie składowiska,

- analizy prób należy wykonać w następującym zakresie: metan(CH4), dwutlenek węgla (CO2),  tlen (O2) .

c) monitoring osiadania składowiska

- Wykonać w 2015 i 2016 roku po jednej serii pomiarowej /wrzesień - październik/,

- pomiary wykonać na bazie ośmiu ustalonych reperów wysokościowych, w tym: czterech reperów do obserwacji osiadań i czterech reperów odniesienia (kontrolnych),

- pomiary geodezyjne wykonać zgodnie z obowiązującymi normami,

Uwaga!

Zamawiający zastrzega sobie prawo obecności swojego przedstawiciela podczas wykonywania wszystkich pomiarów i badań w ramach realizowanej umowy.

Każdorazowo Wykonawca sporządzi roczne sprawozdanie z przeprowadzonych badań i pomiarów.

II. OPRACOWANIE WYNIKÓW

1) Opracowanie wyników z prowadzonego monitoringu tj. sprawozdania roczne oraz raport końcowy za lata 2015-2016, zawierające zestawienie wszystkich pomiarów z opisem i omówieniem wyników badań oraz przeprowadzoną analizą wpływu nieczynnego składowiska odpadów komunalnych Gutwin na środowisko naturalne należy wykonać w 3 egzemplarzach.

Każdy egzemplarz w/w sprawozdań i raportu ma być obindowany i podpisany przez uprawnione osoby.

2) W raporcie z monitoringu lokalnego za lata 2015-2016 wszystkie wyniki pomiarów i badań powinny być przedstawione w obowiązujących jednostkach i porównane z aktualnymi normami oraz    z wynikami monitoringu prowadzonego w rejonie nieczynnego składowiska odpadów Gutwin              w latach poprzednich. Raport końcowy ma spełniać wszystkie wymogi Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Starosty Powiatowego dla tego typu opracowań.

3) Raport końcowy należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego do 28 lutego 2017 roku,

Roczne sprawozdania należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminach:

  - do 30 listopada 2015 r. za 2015 rok,

  - do 30 listopada 2016 r. za 2016 rok

4) Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego, badań i sprawozdania za dany rok oraz raportu końcowego za lata 2015-2016 będzie protokół zdawczo-odbiorczy określający:

- etap wykonanej pracy,

- zgodność z umową wykonanej pracy,

- wynagrodzenie za wykonaną pracę,

- ewentualne uwagi, lub stwierdzenie braku uwag.

Dokument powyższy będzie upoważniał  Wykonawcę do wystawienia faktury.

Załącznik nr 3

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I SPOSÓB PŁATNOŚCI ZA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający określa termin wykonania zamówienia do dnia 28.02.2017 r.

2. Sposób płatności za wykonanie zamówienia:

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie wynagrodzeniem płatnym przez Zamawiającego na podstawie 3 faktur częściowych, wystawianych przez Wykonawcę po wykonaniu i odebraniu kolejnych rocznych etapów zamówienia w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury,

-   Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany przez  przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego.

Załącznik nr 4

KWESTIONARIUSZ OFERTOWY

na

„Prowadzenie w latach 2015-2016 badań monitoringowych w rejonie nieczynnego składowiska odpadów komunalnych „GUTWIN” w Ostrowcu Świętokrzyskim                i opracowanie raportu z prowadzonego monitoringu lokalnego za lata 2015-2016"

I. CENA ZA WYKONANIE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA

...............................zł (słownie:.....................................................), w tym podatek

VAT wg. stawki ..........%, w kwocie ……. zł , w tym za:

1) WYKONANIE BADAŃ MONITORINGOWYCH  i opracowanie  sprawozdania  rocznego

  - w 2015 roku  ..................zł (słownie:.....................................................), w tym podatek VAT wg. stawki ..........%, w kwocie ……. zł

  - w 2016 roku..................zł (słownie:.....................................................), w tym podatek VAT wg. stawki ..........%, w kwocie ……. zł

przy czym w przypadku uzasadnionego (niezależnego od woli Wykonawcy i Zamawiającego) wykonania badań wód podziemnych

- dla mniejszej liczby piezometrów za każdy nie wykonany pomiar w/w kwoty pomniejsza się         o kwotę ................ zł ( słownie złotych:.............................................) w tym podatek ..........%VAT,

- w niepełnym zakresie z uwagi na niewystarczającą ilość wody w piezometrze-w/w kwoty wynagrodzenia pomniejsza się o kwotę...................zł (słownie złotych: …………...........................  ...................) w tym podatek ..........%VAT, za każdy piezometr nie objęty pełnym zakresem analiz.

2) WYKONANIE W 3 EGZEMPLARZACH „Raportu z prowadzonego monitoringu lokalnego       w rejonie  nieczynnego składowiska odpadów komunalnych GUTWIN w Ostrowcu Świętokrzyskim za lata 2015-2016”

...............zł (słownie złotych:..................................................), w tym podatek...............% VAT,          w kwocie …… zł

# II. TERMIN REALIZACJI  ZAMÓWIENIA; DO DNIA 28.02.2017 r.

III. OŚWIADCZAMY, ŻE ZAPOZNALIŚMY SIĘ Z ISTOTNYMI WARUNKAMI ZAMÓWIENIA określonymi w załącznikach numer 1-4 ORAZ PROJEKTEM UMOWY określonym                            w załączniku nr 5  I NIE WNOSIMY DO ZAWARTYCH W NICH UREGULOWAŃ ŻADNYCH ZASTRZEŻEŃ

IV.OŚWIADCZAMY, ŻE ZAPOZNALIŚMY SIĘ ZE STANEM TECHNICZNYM SIECI MONITORINGOWEJ W GUTWINIE I NIE WNOSIMY ŻADNYCH ZASTRZEŻEŃ.

UMOWA NR ..............................

W dniu ................................ w Ostrowcu Świętokrzyskim, pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Głogowskiego 3/5 zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:

Prezydenta Miasta – Jarosława Górczyńskiego,

a ………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………….., zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez :

…………………………………………………………………………………………………..,

została zawarta zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych, po przeprowadzeniu postępowania, ogłoszonego na stronach internetowych i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w dniu …………… r. i wybraniu w dniu …………….. r. oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, umowa o następującej treści:

1

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia tj.

Prowadzenie w latach 2015-2016 badań monitoringowych w rejonie nieczynnego składowiska odpadów komunalnych „GUTWIN” w Ostrowcu Świętokrzyskim i opracowanie raportu z prowadzonego monitoringu lokalnego za lata 2015-2016.

2.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w dwóch etapach następujących badań wraz z rocznymi sprawozdaniami:

- czterech serii pomiarowych badań zanieczyszczenia wód podziemnych i odciekowych,

- czterech serii pomiarowych badań emisji i składu gazu składowiskowego,

- dwóch serii pomiarowych kontroli osiadania składowiska

oraz w trzecim etapie opracowanie raportu z prowadzonego w latach 2015-2016 monitoringu lokalnego w rejonie nieczynnego składowiska odpadów komunalnych „Gutwin” w Ostrowcu Świętokrzyskim.

3.Umowa nie obejmuje wykonywania prac renowacyjnych piezometrów, studni odgazowujących i reperów wysokościowych.

§2

Badania monitoringowe należy wykonać w następujący sposób:

1) badania zanieczyszczenia wód podziemnych :

a) wykonać każdego roku po dwie serie pomiarowe / wiosenną i jesienną / badań wód podziemnych w rejonie nieczynnego składowiska odpadów komunalnych „GUTWIN”,

b) badania wykonywać, przy wysokich stanach wód podziemnych, w miesiącach kwiecień-maj oraz wrzesień-październik, każdorazowo należy wykonać pomiar statycznego zwierciadła wody,

c) próby wody do badań pobierać należy z 4 piezometrów, dwóch płytkich i dwóch głębokich, w przypadku braku wody w którymkolwiek z piezometrów badania przeprowadzić dla wody z pozostałych  piezometrów,

-1-

d) przed pobraniem próby z piezometrów głębokich należy pompować wodę do czasu ustalenia się temperatury, każdorazowo zaznaczyć osiągniętą temperaturę  wody i czas pompowania, po którym ustaliła się na wskazanym uprzednio poziomie,  określić dokładnie sprzęt za pomocą którego wykonane było pompowanie (rodzaj  pompy, jej wydajność i źródło  zasilania),  każdorazowo określić objętość wody w otworze,

e) każdorazowo analizy pobranych prób wykonywać w zakresie :

odczyn pH, przewodnictwo elektrolityczne właściwe, ogólny węgiel organiczny (OWO), zawartość metali ciężkich (miedź, cynk, ołów, kadm, chrom sześciowartościowy, rtęć), sumę wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). W wodach odciekowych (z piezometrów płytkich) dodatkowo należy oznaczyć: BZT5 , ChZT(Cr), zawartość żelaza ogólnego, niklu, manganu, azotu amonowego, chlorków i siarczanów,

f) w sprawozdaniach z badań  piezometry mają być czytelnie oznaczone,

2) badania emisji i składu gazu składowiskowego:

- wykonać każdego roku po dwie serie pomiarowe / wiosenną i jesienną/ emisji i składu gazu składowiskowego,

- badania wykonać w miesiącach  kwiecień-maj oraz wrzesień-październik,

- każdorazowo pomiary emisji i składu gazu składowiskowego należy wykonać na bazie dwóch studni odgazowujących usytuowanych na terenie składowiska,

- każdorazowo analizy prób wykonać w następującym zakresie: metan(CH4), dwutlenek węgla (CO2), tlen (O2)

3) pomiary osiadania składowiska:

- wykonać każdego roku jednokrotne pomiary w miesiącach wrzesień-październik,

- pomiary wykonać na bazie ośmiu ustalonych reperów wysokościowych, w tym: czterech reperów do obserwacji osiadań i czterech reperów obserwowanych,

- pomiary geodezyjne wykonać zgodnie z obowiązującymi normami,

Uwaga!

W 2015 i 2016 roku Wykonawca sporządzi roczne sprawozdania z przeprowadzonych badań i pomiarów.

Wykonawca każdorazowo będzie awizować Zamawiającemu dzień poboru prób                  i wykonywania pomiarów, a w dniu poboru prób zgłosi się do siedziby Zamawiającego           w celu wypożyczenia kluczy do piezometrów i studni. W przypadku zamiaru wykonywania pomiarów osiadania składowiska, Wykonawca może wypożyczyć od Zamawiającego szkic polowy rozmieszczenia reperów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo obecności swojego przedstawiciela podczas poboru prób i wykonywania innych pomiarów w ramach prowadzonego monitoringu.

-2-

§3

Sprawozdania roczne i raport z prowadzonego monitoringu lokalnego w rejonie nieczynnego składowiska odpadów komunalnych GUTWIN w Ostrowcu Św. należy wykonać                    w następujący sposób:

- każdorazowo po wykonaniu kolejnego etapu obejmującego roczne serie badań monitoringowych, należy wykonać w formie pisemnej sprawozdanie roczne omawiające wyniki badań, a po zakończeniu obu etapów, tj. badań dwuletnich należy opracować raport końcowy z prowadzonego monitoringu lokalnego za lata 2015-2016,

- sprawozdania roczne oraz raport końcowy powinny zawierać zestawienie wszystkich wyników pomiarów z opisem i omówieniem wyników badań oraz przeprowadzoną analizą wpływu nieczynnego składowiska odpadów komunalnych Gutwin na środowisko naturalne. Wyniki pomiarów i badań powinny być przedstawione               w obowiązujących jednostkach i porównane z aktualnymi normami oraz z wynikami monitoringu prowadzonego w rejonie nieczynnego składowiska odpadów Gutwin        w latach poprzednich.

Raport końcowy ponadto powinien odpowiadać wszystkim wymogom stawianym tego typu opracowaniom przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Starostę,

- sprawozdania roczne oraz raport należy wykonywać w 3 egzemplarzach, przy czym każdy egzemplarz powinien być obindowany i podpisany przez uprawnione osoby,

- sprawozdania roczne i raport za lata 2015-2016 należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w  następujących terminach:

- do 30 listopada 2015 r. sprawozdanie roczne za 2015 rok,

- do 30 listopada 2016 r. sprawozdanie roczne za 2016 rok,

- do 28 lutego 2017 r. raport z prowadzonego w latach 2015-2016 monitoringu lokalnego    w rejonie nieczynnego składowiska odpadów komunalnych GUTWIN w Ostrowcu Świętokrzyskim,

§4

Zamawiający określa termin wykonania zamówienia do dnia  28 lutego 2017 r.

5

1.Strony ustalają, że Wykonawca za wykonanie przedmiotu zamówienia otrzyma wynagrodzenie za:

1)WYKONANIE BADAŃ MONITORINGOWYCH  i opracowanie  sprawozdań  rocznych

  - w 2015 roku ………. zł (słownie złotych: …………………………………….), w tym podatek VAT wg. stawki ………%, w kwocie ……………… zł

  - w 2016 roku ……….. zł (słownie złotych: ……………………………………), w tym podatek VAT wg. stawki ………%, w kwocie ………… zł

przy czym w przypadku uzasadnionego (niezależnego od woli Wykonawcy i Zamawiającego) wykonania badań wód podziemnych

- dla mniejszej liczby piezometrów za każdy nie wykonany pomiar w/w kwoty pomniejsza się o kwotę …………. zł ( słownie złotych: ……………………………………………….) w tym podatek VAT wg. stawki  ……….%

-3-

- w niepełnym zakresie z uwagi na niewystarczającą ilość wody w piezometrze - w/w kwoty wynagrodzenia pomniejsza się o kwotę ………….. zł ( słownie złotych: …………………………..) w tym podatek VAT wg. stawki ………%, za każdy piezometr nie objęty pełnym zakresem analiz.

2) WYKONANIE W 3 EGZEMPLARZACH „Raportu z prowadzonego monitoringu lokalnego w rejonie  nieczynnego składowiska odpadów komunalnych GUTWIN             w Ostrowcu Świętokrzyskim za lata 2015-2016”. ………….. zł (…….................................), w tym podatek VAT wg. stawki ……….% , w kwocie ………… zł

2. Całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć kwoty ……………….. zł. (słownie złotych: ………………………………………………….), w tym podatek VAT wg. stawki ……….%, w kwocie …………….. zł.

3. Strony ustalają, iż wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy.

4. Odbiór kolejnych etapów zamówienia tj. rocznych badań za 2015 r. wraz ze sprawozdaniem, rocznych badań za 2016 r. wraz ze sprawozdaniem oraz raportu końcowego z prowadzonego monitoringu lokalnego w rejonie nieczynnego składowiska odpadów komunalnych GUTWIN w Ostrowcu Św. za lata 2015-2016, nastąpi w ciągu 7 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu w/w sprawozdań i raportu.

5. Podstawą do wystawienia faktur będą protokóły odbioru podpisane przez obie strony określające każdorazowo:

- etap wykonanej pracy,

- zgodność z umową wykonanej pracy,

- wynagrodzenie za wykonaną pracę,

- ewentualne uwagi, lub stwierdzenie braku uwag.

6.Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie wynagrodzeniem płatnym przez Zamawiającego na podstawie trzech faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę po faktycznym wykonaniu kolejnych etapów zamówienia     i dostarczonych do siedziby Zamawiającego najpóźniej 7 dnia po podpisaniu protokółu odbioru, tj.

- pierwsza faktura ma być dostarczona do dnia 14 grudnia 2015 r.

- druga faktura ma być dostarczona do dnia 14 grudnia 2016 r.

- trzecia faktura ma być dostarczona do dnia 14 marca 2017 r.

7.Faktury będą płatne w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, tj.

- pierwsza faktura do dnia 21 grudnia 2015 r.

- druga faktura do dnia 21 grudnia 2016 r.

- trzecia faktura do dnia 21 marca 2017 r.

przelewem bankowym na konto Wykonawcy w ……………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………...

-4-

6

1.Osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu zamówienia z ramienia Wykonawcy będzie ………………………………………...

2.Osobą upoważnioną do kontaktów w zakresie realizacji obowiązków umownych z ramienia Zamawiającego będzie ……………………………………….

7

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych, w formie kar umownych w następujących przypadkach                  i wysokościach:

- odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron z przyczyn niezależnych od drugiej Strony w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w §5 ust.2 niniejszej umowy,

- nienależytego wykonania zobowiązań umownych określonych w §2 i 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę równą 10% wynagrodzenia określonego w §5 ust.2 niniejszej umowy,

- nieterminowego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca płaci Zamawiającemu kwotę równą 0,1% wynagrodzenia określonego w §5 ust.2 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,

2.  W przypadku, gdy kary umowne nie zrekompensują w pełni szkody, strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

3.  Zamawiający płaci Wykonawcy odsetki za nieterminowe płatności w wysokości ustawowej.

8

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony.

9

W sprawach nieuregulowanych  niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

10

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY				                       		WYKONAWCA

-5-