Zakres czynności   do Umowy Nr ..................................

Separatory  substancji  ropopochodnych  przeznaczone są do przechwytywania substancji  ropopochodnych  lżejszych  od  wody (oleje, nafta, benzyna)  oraz zanieczyszczeń stałych, cięższych od wody (żwir, piasek, szlam).  Separatory służą do podczyszczania wód ściekowych z dróg i ciągów  komunikacyjnych.

Kontrola stanu urządzenia:

- kontrola osadnika i  wykonanie  pomiaru grubości warstwy osadów

- kontrola warstwy odseparowanych SR

- optyczna  kontrola  automatycznego zaworu, sprawdzenie  mobilności pływaka oraz jego funkcjonalności

- wpis do Karty eksploatacji wyników kontroli

Czyszczenie separatora  wpływa na warunki pracy urządzenia oraz na wyniki badań podczyszczonych ścieków. Czynności te wykonuje firma posiadająca odpowiednie uprawnienia.

Czyszczenie separatora  obejmuje następujące czynności :

- dokładne usunięcie zgromadzonych związków ropopochodnych oraz wypompowanie  wody  z separatora  przy  użyciu  wozu  asenizacyjnego

- wyjęcie sekcji lamelowych z separatora oraz ich przegląd i czyszczenie (przepłukanie czystą wodą pod ciśnieniem). Czyszczenie należy wykonywać w taki sposób aby zanieczyszczona woda przeszła przez układ  oczyszczenia  ścieków  zaolejonych

- usunięcie szlamu z osadnika

- dokładne oczyszczenie poszczególnych komór separatora (przepłukanie wnętrza komór czystą wodą i ponowne opróżnienie separatora)

- sprawdzenie połączeń , usunięcie ewentualnych nieszczelności (np. za pomocą pianki uszczelniającej)

- umieszczenie sekcji lamelowych w separatorze i  napełnienie separatora czystą wodą

- zamknięcie włazu

- czyszczenie separatora należy odnotować w Karcie zanieczyszczeń

Przed zgłoszeniem do odbioru należy obkosić i uporządkować teren odbiornika w promieniu 5 m od wylotu .

Czynności należy wykonać zgodnie z przepisami BHP i PPOŻ wynikających      z obowiązujących rozporządzeń.