## Warunki realizacji zamówienia.

Zadanie p.n.: „Zakup i montaż choinki bożonarodzeniowej do dekoracji Rynku                        w Ostrowcu Świętokrzyskim” wraz z dostawą w miejsce wskazane przez Zamawiającego - obejmuje  dostawę  dekoracji  oraz jej montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Przyjmuje się, że:

a)Dekoracja przestrzenna w postaci stożka choinkowego nie może być niższa niż 10,00 m                i posiadać średnicę podstawy min 3,30 m. Dekoracja winna być zbudowana na bazie stelaża stalowego spawanego, zabezpieczonego antykorozyjnie, pomalowanego na kolor zielony, pokrytego niepalnym igliwiem z girlandy PVC w kolorze naturalnym, zielonym. Konstrukcja winna być wykonana na podstawie i zgodnie z projektem uprawnionego konstruktora. Konstrukcja powinna zapewniać stabilność dekoracji w całym okresie jej ekspozycji, tj. musi spełniać wymogi wytrzymałości mechanicznej dla prędkości wiatru I strefy wiatrowej  w terenie odkrytym, tj.  terenie 2 kategorii narażenia wiatrem.

Do oferty należy dołączyć projekt konstruktorski. Stożek winien być wyposażony w ruszt balastowy pozwalający na obciążenie konstrukcji bloczkami betowymi o łącznej masie nie mniejszej niż 3 000 kg. Na szczycie stożka winna być zamontowana gwiazda przestrzenna      o wysokości min 100cm, na konstrukcji aluminiowej w oplocie z węża świetlnego LED          o ilości diod min 30 szt na metrze bieżącym.

b)Do oświetlenia choinki należy użyć lampki dekoracyjne LED w ilości minimum 5 500 punktów świetlnych w kolorze ciepłym, białym z efektem błysku w co 5-tej diodzie w kolorze zimnym białym. Lampki dekoracyjne LED winny być łączone przewodami gumowanymi oraz być wyposażone w osłonki wykonane z trwałego materiału, całość w klasie ochronności min IP44. W skład oświetlenia ozdobnego winny wchodzić również LED meteory (z efektem spadającego światła). Elementy dekoracyjne będące pod napięciem muszą być zgodnie                 z warunkami ochrony przeciwporażeniowej odpowiednio zabezpieczone (transformatorem separacyjnym).

c)Wykonawca dostarczy elementy montażowe, kable zasilające oraz wszelkie niezbędne akcesoria potrzebne do działania dekoracji. Wykonawca zamontuje i uruchomi dekorację oraz przekaże drukowaną instrukcję montażu. Dekoracja nie może stanowić zagrożenia dla życia ludzkiego, ponadto - Wykonawca powinien udokumentować posiadanie polisy Odpowiedzialności Cywilnej na okoliczność ewentualnych szkód na osobach i mieniu, które może wyrządzić choinka.

Konstrukcja nośna i pozostałe elementy dekoracji winny posiadać wieloletnią gwarancję trwałości - minimum 36 miesięcy,

Oferta winna zawierać 2 różne modele choinki.

Wytyczne z zakresu realizacji dostawy:

1. Przedmiot   zamówienia   należy    wykonać   z    zastosowaniem   materiałów   i   urządzeń

zapewniających uzyskanie wysokiej estetyki, właściwych parametrów technicznych                         i utrzymanie sprawności dekoracji przez okres gwarancji.

2. Układ zasilania choinki winien być wykonany zgodnie z Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych i przepisami z zakresu ochrony przeciwporażeniowej.

3. Wykonawca winien przekazać przedstawicielowi Zamawiającego posiadane atesty                       i certyfikaty  dopuszczenia do obrotu materiałów stosowanych do budowy choinki.

4. W odbiorze końcowym zamontowanej i z uruchomionym oświetleniem choinki, winien uczestniczyć Wykonawca zamówienia i  Inwestor.

5.  Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy samodzielnie. Ewentualne zatrudnienie podwykonawców wymaga zgody Zamawiającego.

6. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu  zamówienia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru dostarczonej, zamontowanej i uruchomionej dekoracji.