## Warunki realizacji zamówienia.

Zadanie p.n.: Zakup trzech sztuk napisu świetlnego - „Wesołych Świąt” w Ostrowcu Świętokrzyskim.

wraz z dostawą w miejsce wskazane przez Zamawiającego - obejmuje  dostawę  dekoracji  świetlnych podwieszanych typu LED w formie napisu „Wesołych Świąt” w ilości 3 sztuk.

Przyjmuje się, że:

-  szerokość dekoracji powinna zawierać się w przedziale 4,5 do 6,0 m, natomiast wysokość nie powinna być mniejsza niż 0,75 m.

-   minimalna ilość punktów świetlnych LED nie może być mniejsza niż 800 szt na dekorację,

-   minimalna ilość węża świetlnego LED nie może być niższa niż 5,5 mb na dekorację,

- konstrukcja nośna dekoracji i elementy dekoracyjne winny być wykonane w sposób zapewniający stabilność dekoracji w całym okresie jej ekspozycji oraz posiadać elementy mocowania pozwalające na sprawny ich montaż i demontaż przez służby konserwatora oświetlenia ulicznego,

- oferta powinna zawierać po trzy modele dekoracji w tej samej cenie.

Wytyczne z zakresu realizacji dostawy:

1. Przedmiot zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów i urządzeń zapewniających uzyskanie wysokiej estetyki, właściwych parametrów technicznych                         i utrzymanie sprawności dekoracji przez okres gwarancji.

2. Układ zasilania dekoracji winien być wykonany zgodnie z Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych i przepisami z zakresu ochrony przeciwporażeniowej.

3. Wykonawca winien przekazać przedstawicielowi Zamawiającego posiadane atesty                       i certyfikaty  dopuszczenia do obrotu materiałów stosowanych do budowy dekoracji.

Wszystkie materiały zastosowane do budowy dekoracji winny być w gatunku I, zaś  elementy konstrukcji wsporczej winny być zabezpieczone antykorozyjnie.

4. W odbiorze końcowym dekoracji winien uczestniczyć Wykonawca zamówienia                    i  Inwestor.

5. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy samodzielnie. Ewentualne zatrudnienie podwykonawców wymaga zgody Zamawiającego.

6. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu  zamówienia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru dostarczonych dekoracji.

7. Zamawiający ustala, że okres gwarancji na wszystkie elementy dekoracji nie powinien być krótszy niż 36 miesięcy.

8. Kryterium wyboru oferty stanowić będzie cena dekoracji oraz okres gwarancji wyższy niż 36 miesięcy,

a) Cena oferty - 80%.

b) okres gwarancji powyżej 36 miesięcy - 20%.