Warunki realizacji usługi pn.: „Sporządzenie opinii z weryfikacji raportu oceniającego efekt ekologiczny za rok sprawozdawczy 2017 dla zadania pn.: Przebudowa oświetlenia ulicznego                 w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski w ramach programu System zielonych inwestycji  SOWA - Energooszczędne oświetlenie uliczne”

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie weryfikacji raportu z osiągnięcia efektu ekologicznego w roku sprawozdawczym 2017 oraz sporządzenie opinii z weryfikacji, które są wymagane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego za rok sprawozdawczy 2017 w ramach przedsięwzięcia pn. „Sporządzenie opinii z weryfikacji raportu oceniającego efekt ekologiczny za rok sprawozdawczy 2017 dla zadania pn.: Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski w ramach programu System zielonych inwestycji  SOWA - Energooszczędne oświetlenie uliczne” zrealizowanego w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski                         i współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w ramach programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS-Green Investment Scheme), Część 6) SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne.

Zakres usługi obejmuje przeprowadzenie weryfikacji raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO2 osiągniętej w roku sprawozdawczym 2017, sporządzenie na tej podstawie opinii                 z weryfikacji raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO2 osiągniętej w roku sprawozdawczym 2017, dla potwierdzenia efektu ekologicznego w ramach przedsięwzięcia pn. „System zielonych inwestycji SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne” realizowanego                        w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski oraz dostarczenie raportu z załącznikami wraz z opinią                            z weryfikacji do NFOŚiGW, Departament Środków Zagranicznych, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa.

Projekt modernizacji oświetlenia ulicznego w ramach programu System zielonych inwestycji  SOWA - Energooszczędne oświetlenie uliczne” w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski obejmuje całość oświetlenia gminnego poza nowopowstałymi obwodami oświetlenia ulicznego tj.: w ul. Pogodnej,     w ul. Szmaragdowej oraz w ulicach J. Milewskiego i S. Jeżewskiego. Obwody oświetlenia ulic Pogodnej i Szmaragdowej, są wyposażone we własne układy pomiarowe dzięki czemu można                   w prosty sposób wyłączyć je z bilansu zużycia energii elektrycznej przez cały system oświetlenia, nie pogarszając tym samym wskaźnika efektywności zrealizowanej w ramach programu SOWA inwestycji. Dla obwodu oświetlenia ulic Milewskiego i Jeżewskiego, który nie posiada autonomicznego układu pomiaru zużycia energii elektrycznej, szacujemy jego wielkość tworząc iloczyn mocy zainstalowanej i szacowanego czasu funkcjonowania oświetlenia w okresie rozliczeniowym.

Uwzględniając powyższe, projekt niezmiennie obejmuje 6 448 stanowisk (punktów świetlnych) oraz 147 szaf zasilająco-sterujących, wyposażonych w liczniki pomiaru zużycia energii elektrycznej będące własnością PGE Dystrybucja S.A.. Wskazania liczników obejmujące zużycie energii przez wszystkie obwody w systemie oświetlenia ulicznego stanowią podstawę do jednoznacznego rozliczenia jej kosztów. W Gminie Ostrowiec Świętokrzyski przyjęto obniżanie napięcia zasilania oświetlenia ulicznego jako główną metodę ograniczenia zużycia energii elektrycznej. Napięcie zasilania obwodów oświetlenia ulicznego jest automatycznie obniżane w porze nocnej od godziny 22.00 do 5.00 i wynosi 180V zamiast znamionowej wartości 230V. Obniżenie parametrów fotometrycznych jest niezauważalne przez użytkowników dróg w porze nocnej, nie budzi kontrowersji społecznych                      i wątpliwości prawnych w przeciwieństwie do prób wyłączania części oświetlenia w gminie. Aktualne regulacje prawne dopuszczają ograniczenie poziomów oświetlenia w przypadku zmniejszenia natężenia ruchu na danej drodze. Do realizacji projektu zastosowano w pełni zautomatyzowane dławiki redukcyjne firmy Rabbit Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krakowska 141-155. Większość szaf oświetlenia ulicznego (126 szt) jest uzupełniona przez dobudowane szafy redukcji napięcia, zaś w przypadku szaf mniejszej mocy zastosowano 21 sztuk kompletnych szaf oświetleniowych wraz z redukcją mocy - razem 147 sztuk.

Zastosowanie reduktorów mocy dla systemu oświetlenia, a dodatkowo wymiana 622 sztuk opraw dużej mocy na oprawy znacznie mniejszej mocy, pozwoliło uzyskać wskaźnik oszczędności zużycia energii elektrycznej przez system oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski objęty projektem o wartości ok. 43%.

2. Szczegółowy zakres weryfikacji i sporządzenie opinii:

Zamawiający przygotował raport wraz załącznikami tj. protokół z pomiarów fotometrycznych  wraz              z kompletem kopii faktur rozliczeniowych za zakup energii elektrycznej zużytej przez zmodernizowane oświetlenie objęte projektem. Wyliczenie wielkości zużycia energii przez oświetlenie objęte projektem wymaga zbilansowania tego zużycia za cały okres rozliczeniowy w roku 2017 z wykorzystaniem faktur służących do oficjalnych rozliczeń handlowych.

W systemie, poza uruchomieniem kolejnych nowych obwodów, z których dwa posiadają własne układy pomiaru zużycia energii elektrycznej tj. ul. Pogodna i ul. Szmaragdowa zaś trzeci jest włączony jako obwód dodatkowy w istniejącym układzie zasilanym z szafy SO „Zbożowa” nie wprowadzono żadnych zmian.

Weryfikacja i sporządzenie opinii polega głównie na sprawdzeniu przygotowanego raportu wraz                       z załącznikami, przeprowadzeniu obliczeń sprawdzających zużycie energii elektrycznej i wynikającej z tego wielkości ograniczenia emisji CO2. Nie przewiduje się czynności z zakresu kompleksowej inwentaryzacji obwodów.

Przykładowy wzór formularza do przygotowania opinii z weryfikacji raportu:

### Uwaga: aktualny wzór pobrać ze strony - http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/system-zielonych-inwestycji---gis/raporty-beneficjentow-z-monitorowania-efektu-ekologicznego/

Opinia z weryfikacji Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w roku 2017

| 1. | IDENTYFIKACJA RAPORTU PODDANEGO WERYFIKACJI |
| --- | --- |
| 1.1. | Nazwa przedsięwzięcia |  |
| 1.2. | Nazwa Beneficjenta |  |
| 1.3. | Numer umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy NFOŚiGW a Beneficjentem |  |
| 1.4 | Data sporządzenia weryfikowanego Raportu |  |
| 2. | CZYNNOSCI WERYFIKACYJNE |
| 2.1 | Zapoznanie się ze wszystkimi dokumentami gromadzonymi przez Beneficjenta, zgodnie z Instrukcją sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania |
| Krótki opis przeprowadzonych czynności weryfikacyjnych i sprawdzonych dokumentów |
| Potwierdzenie zgodności/niezgodności z wymaganiami określonymi w Instrukcji sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania |
| Uwagi |
| 2.2 | Sprawdzenie, czy przedstawiony przez Beneficjenta Raport z monitorowania za rok 2017 jest zgodny co do formy i zawartości z wymaganiami Instrukcji sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania |
| Krótki opis przeprowadzonych czynności weryfikacyjnych i sprawdzonych dokumentów |
| Potwierdzenie zgodności/niezgodności z wymaganiami określonymi w Instrukcji sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania |
| Uwagi |
| 2.3 | Sprawdzenie czy Raport został sporządzony przez osobę zgłoszoną przez Beneficjenta, jako osobę odpowiedzialną za prowadzenia monitorowania, przetwarzanie danych i raportowanie |
| Krótki opis przeprowadzonych czynności weryfikacyjnych i sprawdzonych dokumentów |
| Potwierdzenie zgodności/niezgodności z wymaganiami określonymi w Instrukcji sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania |
| Uwagi |
| 2.4 | Sprawdzenie kompletności przyjętych przez Beneficjenta danych źródłowych w postaci np. faktur za zakup nośników energii lub zapisów z odczytu stanu liczników |
| Krótki opis przeprowadzonych czynności weryfikacyjnych i sprawdzonych dokumentów |
| Potwierdzenie zgodności/niezgodności z wymaganiami określonymi w Instrukcji sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania |
| Uwagi |
| 2.5 | Weryfikacja poprawności zastosowania przez Beneficjenta wskaźników emisji dla energii elektrycznej, dla polskiej sieci elektroenergetycznej obliczanego i publikowanego przez KOBiZE do stosowania w danym roku. |
| Krótki opis przeprowadzonych czynności weryfikacyjnych i sprawdzonych dokumentów |
| Potwierdzenie zgodności/niezgodności z wymaganiami określonymi w Instrukcji sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania |
| Uwagi |
| 2.6 | Na podstawie danych źródłowych przedstawionych przez Beneficjenta, ponowne przeliczenie osiągniętej wielkości efektu ekologicznego wykazanej przez Beneficjenta w Raporcie z monitorowania wielkości redukcji emisji, zgodnie z Instrukcją sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania |
| Krótki opis przeprowadzonych czynności weryfikacyjnych i sprawdzonych dokumentów |
| Potwierdzenie zgodności/niezgodności z wymaganiami określonymi w Instrukcji sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania |
| Uwagi |
| 2.7 | W sytuacji gdy osiągnięta wielkość redukcji, ograniczenia lub uniknięcia wielkości redukcji emisji CO2 różni się o więcej niż 30% od wielkości planowanej zgodnie z Umową o dofinansowanie podpisanej z NFOŚiGW - Sprawdzenie racjonalności i podstawy uzasadnienia powstałej różnicy |
| Krótki opis przeprowadzonych czynności weryfikacyjnych i sprawdzonych dokumentów |
| Potwierdzenie zgodności/niezgodności z wymaganiami określonymi w Instrukcji sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania |
| Uwagi |
| 3. | UWAGI |
| 4. | ZAŁĄCZNIKI |
| 5. | PODSUMOWANIE WYNIKÓW WERYFIKACJI |
| Osoba/Jednostka wykonująca Opinię z weryfikacji Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji | ................................................................. (data, podpis i pieczątka) |

3. Termin wykonania zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy - do 30. 03. 2018r.

4.Wymogi formalne realizacji zadania:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecić wykonanie weryfikacji audytu a w szczególności:

- posiadające pracowników z wyższym wykształceniem technicznym, ekonomicznym lub                   w dziedzinie nauk ścisłych,

- posiadające co najmniej trzyletnią praktykę oraz doświadczenie i dorobek w zakresie wykonywania ekspertyz, opinii, opracowań studialnych z dziedziny oszczędności energii, prowadzenia analiz technicznych, energetycznych i finansowych oraz kalkulacji robót budowlanych,

- nie wykonywały audytów energetycznych lub części audytów remontowych wykonywanych dla potrzeb sporządzenia wniosku o dofinansowanie w/w projektu,

- nie posiadały powiązań kapitałowych, organizacyjnych lub były związane umowami cywilnoprawnymi z producentami materiałów i urządzeń świetlenia ulicznego i z wykonawcami robót

z branży elektrycznej oraz ich zrzeszeniami w sposób, który podważyłby obiektywność dokonywanej weryfikacji,

- nie posiadały powiązań kapitałowych, organizacyjnych lub były związana umowami cywilnoprawnymi z podmiotami wykonującymi audyty energetyczne lub części audytów remontowych wykonywanych dla potrzeb sporządzenia wniosku o dofinansowanie w/w projektu,

- nie będące w stosunku zależności wobec Zamawiającego.

II. Oferta powinna zawierać:

1. Cenę proponowaną do negocjacji, oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia                          z postępowania, informacje potwierdzające wykonywanie usług o charakterze jak wyżej.